## Производство домов из массивных панелей MHM(Германия). Отличительные особенности:

| Отличительные особенности технологии Немецкая технология - немецкое оборудование высочайшего качества. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ до 80 домов в год при площади дома 100-120 м2. Цельная стена из массива толщиной до 350 мм. Нет клея и других хим. составляющих. Использования низкокачественной доски толщиной 25 мм. Возможность применения древесины разных пород в том числе и лиственных. Быстровозводимость здания (от 4 до 10 дней). Пожароустойчивость. Конструкция стен: Технология Massiv-Holz-Mauer представляет собой экологичную цельную стену из древесины, предназначенную для строительства домов и состоящую из высушенных досок произвольной длины, толщиной 24 мм. Перед загрузкой в специально сконструированный для этой цели автоматический строгальный станок доски выравниваются с одного края по толщине. С другого края в них прорезаются пазы, необходимые для оптимизации теплоизоляции. Установка для сооружения стен изготовляет из профилированных досок грубые элементы стен размером от 1,5 м x 1,5 м до 3,12 м x 6 м и толщиной от 11,5 см до 34,0 см, в которые крестообразно (продольно и поперечно) впрессовываются доски и скрепляются алюминиевыми желобчатыми штифтами послойно. Каждое скрещение досок соединяется штифтами по диагонали. После достижения желаемой толщины стены элемент стены перемещаетсяк центру портальной обработки в конвейере, где элементу придаётся необходимый формат и в нём проделываются необходимые отверстия для окон и дверей. Под управлением компьютера прорезаются также отверстия для навесных петель, пазы и ниши для систем отопления и канализации, а также розеток и других элементов электропроводки. Готовая к монтажу стена пропитывается с торцов специальным цементным раствором для транспортировки и монтажа. Цементный раствор состоит из смеси воска, подсолнечного масло и опилок. Так возникают все внешние и внутренние стены будущего дома и вплоть до монтажа стоя складируются на специальных приспособлениях. Преимущества технологии М-Н-М: Технология MASSIV-HOLZ-MAUER по диапазону возможностей применения сопоставима с возможностями каменных стен и гарантирует стабильность качества на протяжении нескольких поколений. В отличие от кирпичной кладки или прочих подобных материалов, высушенный строительный материал и быстрый монтаж предотвращают накопление влаги. Благодаря естественным природным свойствам дерева удаётся избежать образования конденсата и плесени. Образование плесени является недостатком № 1 при строительстве домов в Германии. Высокая теплоёмкость стен, построенных по технологии MASSIV-HOLZ-MAUER и естественный баланс влажности формируют здоровую и уютную атмосферу в доме и способствуют хорошему самочувствию человека изначально. Колебания температур, чувство неудобства и постоянно меняющаяся влажность воздуха в помещении исключены благодаря тёплым поверхностям стен и длительному их остыванию. Технология MASSIV-HOLZ-MAUER надолго создаёт предпосылки для здоровой жизни. Доля массива дерева в стенах соответствует, по причине монолитности конструкции, около 15 % всего объёма здания. Наряду с уже приведёнными преимуществами, такими как теплоёмкость, баланс влажности и тёплая поверхность, стены, возведённые по технологии MASSIV-HOLZ-MAUER, отражают примерно 97,5 % вездесущего высокочастотного излучения и электросмог. Возникает зона защиты в стенах собственного дома, это означает безопасность для жильцов. Отказ от пропиток и химических добавок стимулирует ощутимый эффект хорошего самочувствия и делает помещение, специально для людей, страдающих аллергией,безопасным. |
| --- |
|  | Стены системы MASSIV-HOLZ-MAUER могут использоваться в следующих случаях: - в качестве ограждающих стен, - в качестве внутренних стен - в качестве межевых стен - в качестве межквартирных перегородок В частной застройке: - при строительстве особняков и многоквартирных домов - при строительстве секционных домов - при строительстве многоэтажных домов - в жилищном строительстве При коммунальном строительстве: - для детских садов - для школ - для правительственных зданий - для зданий, предназначенных для утилизации чего-либо При строительстве производственных сооружений, таких как: - здания заводов - цеха - административные здания - складские сооружения |  |  |
| Линия М-Н-М состоит из: - 4-х стороннего станка проходного типа - гвоздезабивного аппарата, работающего по перекрестной схеме, для изготовления элементов стены - портального обрабатывающего центра |
|  | 1. 4-х сторонний станок |  |
|  |  | Автоматический 4-х сторонний станок проходного типа с «плавающим» вертикальным шпинделем для профилировая заготовок различной ширины и выборки четверти. |  |
|  | 2. Гвоздезабивной станок для формирования элементов стен |  |
|  |  | гвоздезабивной аппарат, работающий по перекрестной схеме, для изготовления элементов стены полная комплектация |  |
| 3. Портальный обрабатывающий центр |