| ИОВАТ | 195.35 |
| --- | --- |
| Отвердитель |  |

| Примеры применения: | Отвердитель для клеев марки ИОВАКОЛЬ®, содержащий связывающие компоненты для достижения повышенной водостойкости. |
| --- | --- |
| Основа: | Нитрат алюминия |
| Технические данные: | Сухой остаток[%]: Плотность[г/см3]: Значение рН: | пр. 62 пр. 1.25 пр. 1 |
| Свойства: | Иоват® Отвердитель 195.35 подлежит постоянному контролю соответственно SKH (KOMO/NL). Повышает водостойкость у дисперсионных клеев вследствие образования реактивных связей. |
| Указания к применению: | Гомогенно вмешать 5% отвердителя в состав клея. Надеть предохранительные перчатки и очки. Отвердитель в концентрированном виде вызвает коррозию стали. |
| Очистка: | Машины и приборы после употребления следует промыть холодной или горячей водой. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в хорошо закрытой оригинальной упаковке. |
| Упаковка: | По запросу |
| Транспорт: | класс 5, UN 32181 |
| Маркировка: | По инструкции о вредных веществах: XiO (едкий, пожароопасный) Содержит нитрат алюминия. |
| Код отходов: | По EWC: 060314 |