| ИОВАТ | 195.60 |
| --- | --- |
| Отвердитель |  |

| Примеры применения: | Для повышения водостойкости и прочности склейки в комбинации с различными дисперсионными клеями. |
| --- | --- |
| Основа: | Модифицированный полиизоцианат |
| Технические данные: | Вязкость [мПа сек]: (Брукфильд) Плотность[г/см3]: Содержание групп NCO, % Цвет: | пр. 300 пр. 1.25 пр. 31 желтовато-коричневый |
| Свойства: | Отвердитель Иоват 195.60 подлежит постоянной проверке качества согласно норм SHR (KOMO Нидерланды) Повышает водостойкость и адгезию у дисперсионных клеев. |
| Указания к применению: | Смотрите соответствующее техническое описание на каждый вид клея. Емкость с клеем, куда ввели Отвердитель 195.60 не следует закрывать плотно (из-за образования СО2 емкость может потрескаться). |
| Очистка: | Машины и приборы после употребления следует промыть холодной или горячей водой с добавкой очистительного концентрата ИОВАТ® 192.40. 3агрязненные только отвердителем детали машин очищают растворителем Иоват 401.40/402.30. Присохшие остатки смеси клея и отвердителя удаляют только механически. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в хорошо закрытой оригинальной упаковке 6 месяцев. Емкости плотно закрыть и предохранять от воздействия влаги! При температуре ниже 13 °С продукт склонен к кристализации. |
| Упаковка: | По запросу |
| Примечание: | Дальнейшие указания по использованию, транспортировке и удалению отходов получите из соответствующего паспорта безопасности. |