Очиститель MTK

Очиститель МТК применяется для очистки системы нанесения праймера ТК-171 (трубок, валиков и т.п.).

Свойства:

| Основа | хлорированные углеводороды |
| --- | --- |
| Цвет | бесцветный |
| Запах Плотность Содержание твердых веществ | сладковатый около 1,32 г/см3 0,0% |
| Точка кипения | 40°С |

Преимущества:

МТК – сильный очиститель, имеет очень хорошую совместимость с праймерами.

Информация по токсичности:

Продукт содержит метиленхлорид.

Следует избегать попадания в глаза и на кожу, а также вдыхания паров продукта.

Необходимо предпринять меры для предотвращения вдыхания паров продукта. Также необходимо наличие хорошей вентиляции.

Упаковка:

- 20 кг металлические ведра

- 220 кг металлические бочки.

Маркировка:

Вреден для окружающей среды, негорючий.

Хранение:

Очиститель MTK следует хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре около 20*С. Не допускать нагрева под воздействием отопительных приборов и прямых солнечных лучей! Допускается хранение при отрицательной температуре. При этом перед использованием в производстве материал должен быть акклиматизирован.

Срок хранения – 1 год.